## Slide 1: Охрана труда

## Slide 2: Вопросы:
Общие сведения по охране труда.
Трудовой договор. Условия труда.
Общие сведения о гигиене труда.
Защита человека от производственного шума и вибрации.
Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест.
Меры безопасности при эксплуатации электрических установок и защита от воздействия электрического тока.
Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве.
Расследование несчастных случаев на производстве.

## Slide 3: Определение
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержит в себе правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

## Slide 4: Определение
Охрана труда – наука, которая выявляет и изучает возможные причины производственных травм, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований по устранению этих причин и создания безопасных и благоприятных условий труда.

## Slide 5: Правовые и нормативные основы безопасности труда
Законодательство
совокупность законов страны
Законодательный акт
акт, устанавливающий право работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности
Нормативный правовой акт
акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно- профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда

## Slide 6: Правовые и нормативные основы безопасности труда
законодательные акты
Конституция РФ
Трудовой Кодекс РФ
Указы Президента РФ
документы министерств и ведомств
постановления Правительства РФ

## Slide 7: Правовые и нормативные основы безопасности труда
Наименование вида нормативного правового акта |  | Органы, утвердившие нормативные правовые акты
полное | сокращенное | 
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда | ГОСТ ССБТ | Госстандарт России
Отраслевые стандарты системы стандартов безопасности труда | ОСТ ССБТ | Федеральные органы исполнительной власти
Санитарные правила | СП | Госкомсанэпиднадзор России
Санитарные нормы | СН | 
Гигиенические нормативы | ГН | 
Санитарные правила и номы | СанПиН | 
Строительные нормы и правила | СНиП | Госстрой России
Правила безопасности | ПБ | Федеральные органы надзора в соответствии с их компетенцией
Правила устройства и безопасной эксплуатации | ПУБЭ | 
Инструкции по безопасности | ИБ | 
Правила по охране труда межотраслевые | ПОТМ | Минтруд России
Межотраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации) | МУ МР | Минтруд России, федеральные органы надзора
Правила по охране труда отраслевые | ПОТО | Федеральные органы исполнительной власти
Типовые отраслевые инструкции по охране труда | ТОИ | 
Отраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации) |  | 

## Slide 8: Правовые и нормативные основы безопасности труда
Единые акты
Отраслевые акты
Акты субъектов Федерации
Межотраслевые акты
Нормативные правовые акты предприятия

## Slide 9: Основные направления государственной политики в области охраны труда
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация нормативных актов в области охраны труда, а также различных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
государственное управление охраной труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда;
содействие общественному контролю за охраной труда;
государственная экспертиза условий труда;

## Slide 10: Основные направления государственной политики в области охраны труда
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей;

## Slide 11: Основные направления государственной политики в области охраны труда
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;
участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда и разработку (внедрение) безопасной техники и технологий, производство средств индивидуальной, и коллективной защиты работников и др.

## Slide 12: Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя;

## Slide 13: Каждый работник имеет право на:
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений требований охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте соответствующими государственными органами и органами профсоюзного контроля;
обращение по вопросам охраны труда в государственные органы, к работодателю, в профессиональные союзы и иные представительные органы работников;

## Slide 14: Каждый работник имеет право на:
участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы должности) и среднего заработка за время его прохождения;
установленные компенсации, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

## Slide 15: Работник обязан:
соблюдать установленные требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований по охране труда;
немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;
проходить обязательные, периодические и внеочередные медицинские осмотры (освидетельствования).

## Slide 16: Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда:
безопасность работников при осуществлений технологических процессов, эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников
соответствующие требованиям охраны труда условия для работы на каждом рабочем месте
режим труда и отдыха в соответствии с законодательством

## Slide 17: Работодатель обязан обеспечить:
приобретение и выдачу за счет собственных источников специальных средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными, опасными условиями труда, связанных с особыми температурными условиями или с загрязнением
обучение работников безопасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда

## Slide 18: Работодатель обязан обеспечить:
проведение за счет собственных средств обязательных медицинских осмотров (освидетельствований), работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка за это время
недопущение работников к исполнению обязанностей без прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях средствах индивидуальной защиты
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций

## Slide 19: Работодатель обязан обеспечить:
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ознакомление работников с требованиями охраны труда
разработку и утверждение с учетом мнения уполномоченного трудящимися органа инструкций по охране труда для работников

## Slide 20: Федеральная инспекция труда
Федеральная инспекция труда - централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).

## Slide 21: Основные задачи Федеральной инспекции труда
задачи
обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства
обеспечение работодателей и работников информацией о методах соблюдения норм трудового законодательства;
доведение до сведения органов государственной власти фактов нарушений или злоупотреблений
обеспечение соблюдения и защита трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда

## Slide 22: Права инспектора труда на предприятии:
права
контролировать соблюдение работодателями законодательства о труде и правил по охране труда
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников
получать информацию о состоянии и условиях охраны труда, обо всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях
посещать работодателей для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и условий коллективных договоров, соглашений
участвовать или проводить самостоятельное расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

## Slide 23: Права инспектора труда на предприятии:
права
участвовать в рассмотрений трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства, коллективных договоров, а также с изменениями условий труда
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, обязательные для рассмотрения
обращаться в правоохранительные органы с требованием о привлечении к ответственности виновных в нарушении трудового законодательства, правил об охране труда
предъявлять работодателям требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников
принимать участие в разработке проектов нормативных актов, содержащих нормы трудового права

## Slide 24: О чём необходимо помнить работодателю:
Документы по ОТ
Служба ОТ
Аттестация рабочих мест
Наличие средств индивидуальной защиты
Проведение инструктажей, обучение и проверка знаний по ОТ
Медицинские осмотры
Учет несчастных случаев

## Slide 25: Документы по охране труда:
Основные виды
Что устанавливают?
Что необходимо учитывать при разработке?

## Slide 26: Документы по охране труда :
Основные виды
Инструкция
Положение
Порядок
Приказ
Журнал

## Slide 27: Что закрепляют?
Правила выполнения работ на предприятии;
Правила поведения работников на рабочих местах и на территории предприятия;
Порядок действий при наступлении несчастного случая.

## Slide 28: Что необходимо учитывать при разработке?
Конкретный вид деятельности предприятия (отрасль, специализация и т.п.
Конкретные условия труда на предприятии (режим работы, вредные факторы, сезонность и т.п.)
Общие требования законодательства

## Slide 29: Служба охраны труда
Создается на предприятии с числом работников
От 20 до 50 человек
Меньше 20 человек
Свыше 50 человек
обязательно, в качестве отдельного подразделения
функции Службы может выполнять одно лицо
функции Службы может выполнять внештатный специалист

## Slide 30: Аттестация рабочих мест:
Где проводят
На предприятиях, применяющих/использующих
Специфический технологический процесс
Потенциально опасные материалы и/или сырье
Опасное оборудование

## Slide 31: Аттестация рабочих мест:
Состав аттестационной комиссии
Представитель работодателя
Специалист по охране труда
Представитель профсоюза (трудового коллектива)
Представитель аттестующей организации

## Slide 32: Аттестация рабочих мест:
Периодичность аттестации – не реже одного раза на пять лет

## Slide 33: Средства индивидуальной защиты:
Специальная одежда, обувь и иные средства защиты – на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или неблагоприятными температурными условиями
Спец.мыло на дом и на работе, смывающие и обезвреживающие средства – на работах, связанных с загрязнением
Бесплатное молоко – на работах с вредными условиями
Лечебно-профилактическое питание – на работах с особо вредными условиями труда
Газированная соленая вода – работникам горячих цехов

## Slide 34: Обучение и проверка знаний по охране труда
Виды инструктажей
Вводный (вступительный)
Первичный
Повторный
Внеплановый
Целевой

## Slide 35: Обучение и проверка знаний по охране труда
Без вводного и первичного инструктажей* работник не допускается к самостоятельной работе.
* Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда, первичный - непосредственным руководителем

## Slide 36: Обучение и проверка знаний по охране труда
Кто обязан проходить обучение
Руководители предприятий, руководители и специалисты службы по вопросам охраны труда и члены комиссии по вопросам охраны труда
Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где есть необходимость в профессиональном доборе
1 раз в год
1 раз в три года

## Slide 37: Обучение и проверка знаний по охране труда
Обучение проводят:
Главный научно-методический центр Госгорпромнадзора – для руководителей, специалистов службы ОТ и членов комиссии по ОТ предприятий с численностью работников более 1000 человек;
- Отраслевые учебные центры (учреждения) - для руководителей, специалистов службы ОТ и членов комиссии по ОТ предприятий с численностью работников менее 1000 человек, а также для должностных лиц малых предприятий;
- Предприятие самостоятельно или субъект хозяйствования, занимающийся обучением – для работников, занятых на опасных работах или работах с профессиональным добором.

## Slide 38: Медицинские осмотры
Категории работников, подпадающих под обязательный медосмотр
Лица, занятые на тяжелых работах
Лица, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда
Лица, занятые на работах, где есть необходимость в профессиональном доборе
Лица до 21 года

## Slide 39: Медицинские осмотры
Работодатель обязан за свои средства организовать проведение предварительного и периодических медосмотров.

## Slide 40: Рабочее время
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности

## Slide 41: Рабочее время
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. (ст.91)

## Slide 42: Рабочее время
Сокращенная продолжительность рабочего времени
для работников в возрасте до 16 лет
не более 24 часов в неделю
для работников в возрасте от16 до 18 лет
для работников, являющимися инвалидами I и II группы
не более 35 часов в неделю
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
не более 35 часов в неделю
не более 36 часов в неделю

## Slide 43: Рабочее время
Неполный рабочий день (неделя)
беременные женщины
один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет)
лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

## Slide 44: Рабочее время
Оплата труда работника при неполном рабочем времени производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. (ст.93)

## Slide 45: Рабочее время
Продолжительность ежедневной работы (смены)
для работников в возрасте от 15 до 16 лет
5 часов
для работников в возрасте от16 до 18 лет
для учащихся, совмещающих работу с учебой, в возрасте 14-16 лет
7 часов
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
при 36-часовой рабочей неделе
для учащихся, совмещающих работу с учебой, в возрасте 16-18 лет
2,5 часа
4 часа
для инвалидов
в соответствии с медицинским заключением
8 часов
6 часов
при 30-часовой рабочей неделе и менее

## Slide 46: Рабочее время
К работе в ночное время не допускаются
беременные женщины;
работники, не достигшие возраста 18 лет.

## Slide 47: Рабочее время
К работе в ночное время привлекаются с их письменного согласия
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
инвалиды
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением
матери и отцы (опекуны), воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет

## Slide 48: Рабочее время
Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.

## Slide 49: Рабочее время
Сверхурочная работа с письменного согласия работника
при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая не могла быть выполнена в течение установленной продолжительности рабочего времени, если невыполнение этой работы может повлечь порчу или гибель имущества работодателя либо создать угрозу жизни и здоровью людей
при производстве временных работ по ремонту в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников
для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва

## Slide 50: Рабочее время
Сверхурочная работа без согласия работника
при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия
при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи
при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

## Slide 51: Рабочее время
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности (ст.103).
Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 1 года.

## Slide 52: Время отдыха
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. (ст.106).

## Slide 53: Время отдыха
Время отдыха
перерывы в течение рабочего дня (смены)
отпуска
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
ежедневный (междусменный) отдых
нерабочие праздничные дни
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

## Slide 54: Время отдыха
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. (ст.127).
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. (ст.128).

## Slide 55: Охрана труда подростков
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
Запрещается переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. (ст.265).
Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни. (ст.268).

## Slide 56: Охрана труда подростков
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру за счет средств работодателя. (ст. 266).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное время. (ст.267).

## Slide 57: Охрана труда подростков
Расторжение трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. (ст.269).
Нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени. (ст.270).

## Slide 58: Трудовой договор
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

## Slide 59: Трудовой договор
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя
место и дата заключения трудового договора
трудовая функция
условия оплаты труда
режим рабочего времени и времени отдыха
-компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда
условия, определяющие характер работы
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического лица
ИНН для работодателей
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор
место работы
дата начала работы, срок действия договора
условие об обязательном социальном страховании работника

## Slide 60: Трудовой договор
Трудовой договор заключается
на неопределенный срок
на определенный срок не более 5 лет
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника
с лицами, направляемыми на работу за границу
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя
с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период
для выполнения работ, связанных со стажировкой и с профессиональным обучением работника
с лицами, направленными органами службы занятости на работы временного характера и общественные работы
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы
на время выполнения временных
для выполнения сезонных работ
с лицами, принимаемыми для выполнения работы, завершение которой не может быть определено конкретной датой

## Slide 61: Трудовой договор
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. (В некоторых случаях 15 и 14 лет для выполнения легкого труда).
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

## Slide 62: Трудовой договор
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.
Прием на работу оформляется приказом.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (не более 3-х месяцев, для руководителей – не более 6 месяцев).

## Slide 63: Трудовой договор
Основания для прекращения трудового договора
соглашение сторон
истечение срока трудового договора
расторжение трудового договора по инициативе работодателя
перевод работника на работу к другому работодателю или переход на выборную должность
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества предприятия
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением
расторжение трудового договора по инициативе работника
отказ работника от перевода на работу в другую местность
обстоятельства, не зависящие от воли сторон

## Slide 64: Трудовой договор
Расторжение договора работодателем
ликвидация организации
сокращение численности или штата работников
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей
смена собственника имущества организации
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка

## Slide 65: Трудовой договор
грубое нарушение работником трудовых обязанностей
прогул
разглашение охраняемой законом тайны
совершения по месту работы хищения, установленного вступившим в силу приговором суда
установленного нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

## Slide 66: Трудовой договор
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТКРФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи.

## Slide 67: Виды и условия трудовой деятельности человека
Трудовая деятельность
физический труд
повышенная мышечная нагрузка на опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы
умственный труд
прием и переработка информации напряжение внимания, памяти, активизация процессов мышления, связан с повышенной эмоциональной нагрузкой

## Slide 68: Виды и условия трудовой деятельности человека
Энергозатраты человека в процессе жизнедеятельности определяются интенсивностью мышечной работы, степенью нервно-эмоционального напряжения, а также условиями окружающей человека среды. Суточные затраты энергии для лиц:
умственного труда составляют 10-12 МДж;
работников механизированного труда с сферы обслуживания – 12,5-13 МДЖ;
для работников тяжелого физического труда – 17-25 МДж.

## Slide 69: Виды и условия трудовой деятельности человека
Под условиями труда понимают совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

## Slide 70: Виды и условия трудовой деятельности человека
Условия труда
по показателям вредности и опасности производственной среды
по степени тяжести трудового процесса
легкий
1 класс – оптимальные условия труда
средней тяжести
тяжелый
оптимальный
по степени напряженности трудового процесса
допустимый
напряженный
2 класс – допустимые условия труда
3 класс – вредные условия труда
4 класс – опасные (экстремальные) условия труда

## Slide 71: Виды и условия трудовой деятельности человека
Здоровье человека в значительной степени зависит не только от характеристик трудового процесса – тяжести и напряженности, но и от факторов среды, в которой осуществляется трудовой процесс.
Параметрами производственной среды, которые влияют на состояние здоровья человека, являются следующие факторы:
Физические факторы;
Химические факторы;
Биологические факторы;
Психофизиологические факторы.

## Slide 72: Гигиена труда
Гигиена труда – область медицины, изучающая трудовую деятельность человека и производственную среду с точки зрения их влияния на организм, разрабатывающая меры и нормативы, направленные на оздоровление условий труда и предупреждение профессиональных заболеваний.
Производственная санитария – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности.

## Slide 73: Гигиена труда
Нормы производственной санитарии
санитарно-защитные зоны предприятий
параметры микроклимата
предельно-допустимые концентрации на все вредные вещества
нормы шумов, вибрации, освещенности
нормы водопотребления
очистка воздуха и загрязненных вод перед выбросом
нормы санитарно-бытового обслуживания

## Slide 74: Параметры микроклимата
Метеорологические параметры, такие как температура, скорость движения воздуха и относительная влажность определяют теплообмен человека с окружающей средой и, следовательно, самочувствие человека. Совокупность указанных параметров называется микроклиматом.
Наилучшие условия – когда выделение теплоты человеком равняется ее отводу от человека, т.е. при наличии теплового баланса. Такие условия называются комфортными, а параметры микроклимата оптимальными.
Отклонение параметров микроклимата от комфортных приводит к нарушению теплового баланса.

## Slide 75: Параметры микроклимата
Температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие человека и производительность его труда. Высокая и низкая температура воздуха в производственных помещениях оказывает неблагоприятное влияние на человека
Влажность воздуха оценивается содержанием в нем водяных паров. Повышенная влажность воздуха приводит к нарушению терморегуляции организма человека. Низкая относительная влажность воздуха приводит к ускорению отдачи тепла организмом человека за счет испарения пота, что неблагоприятно при низких температурах воздуха.
Скорость движения воздуха в зависимости от температуры может оказывать негативное влияние на организм человека.

## Slide 76: Параметры микроклимата
В условиях теплового баланса имеет место комфортное тепловое самочувствие человека, при котором нагрузка на системы организма человека, поддерживающие его нормальную температуру, минимальна.
Нарушения теплового баланса в ту или иную сторону вызывают в организме человека реакцию, способствующую восстановлению баланса. Процессы регулирования тепловыделений для поддержания нормальной (36,5оС) температуры человека называют терморегуляцией. Терморегуляция осуществляется биохимическим путем, изменением интенсивности кровообращения и потоотделения. Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, называется дискомфортным.

## Slide 77: Параметры микроклимата
Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата установлено системой стандартов безопасности труд (ГОСТ 12.1.005 – 88, а также СанПиН 2.2.4.584 – 96).
Значения параметров микроклимата устанавливаются в зависимости от способности человеческого организма к акклиматизации в разное время года и категории работ по уровню энергозатрат.
От периода года зависит способность организма к акклиматизации. При нормировании различают теплый (среднесуточная температура наружного воздуха выше +10оС) и холодный (+10оС и ниже) период года.

## Slide 78: Параметры микроклимата
категории работ по тяжести
легкие физические работы (категории Iа и Iб
тяжелые физические работы (категория III)
физические работы средней тяжести (категории IIа и IIб).

## Slide 79: Параметры микроклимата
Период года | Категория работы | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более
Холодный | Iа | 22…24 | 40…60 | 0,1
 | Iб | 21…23 |  | 0,1
 | III | 16…18 |  | 0,3
Теплый | Iа | 23…25 | 40…60 | 0,1
 | Iб | 22…24 |  | 0,2
 | III | 18…20 |  | 0,4

## Slide 80: Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещении
Основным методом обеспечения требуемых параметров микроклимата и состава воздушной среды является применение систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подачу в помещение свежего, чистого воздуха.

## Slide 81: Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещении

## Slide 82: Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещении
В холодное время года для поддержания в помещении оптимальной температуры воздуха применяют отопление. Оно может быть водяным, паровым, электрическим.
Для создания оптимальных метеорологических условий в помещениях применяют кондиционирование воздуха. Кондиционированием воздуха называется автоматическое поддержание в помещениях заданных оптимальных параметров микроклимата и чистоты воздуха независимо от изменения наружных условий и режимов внутри помещения.

## Slide 83: Классификация и воздействие вредных веществ на человека
химические опасные и вредные производственные факторы
загазованность рабочей зоны
попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки
попадание ядов в желудочно-кишечный тракт человека
запыленность рабочей зоны

## Slide 84: Классификация и воздействие вредных веществ на человека
Химические вещества
промышленные яды, используемые в производстве
отравляющие вещества
лекарственные средства
бытовые химикаты
биологические растительные и животные яды
ядохимикаты

## Slide 85: Классификация и воздействие вредных веществ на человека
В организм человека вредные химические вещества могут проникать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы, слизистые оболочки. Основным же путем проникновения вредных веществ в организм являются органы дыхания.
Основным критерием токсичности вещества является ПДК (единицей измерения концентрации является мг/м3). Показатель токсичности вещества определяет его опасность. По степени опасности вредные вещества разделяют на четыре класса.

## Slide 86: Классификация и воздействие вредных веществ на человека

## Slide 87: Классификация и воздействие вредных веществ на человека
вредные вещества
общетоксические
раздражающие
сенсибилизирующие
мутагенные
канцерогенные
влияющие на репродуктивную функцию

## Slide 88: Классификация и воздействие вредных веществ на человека
Приведенная классификация вредных веществ по характеру воздействия не учитывает большой группы веществ – аэрозолей (пыли), не обладающих выраженной токсичностью. Для этих веществ характерен фиброгенный эффект действия на организм.
Результатом вдыхания человеком пыли являются пневмосклерозы, хронические пылевые бронхиты, пневмонии, туберкулезы, рак легких.

## Slide 89: Меры безопасности при работе с вредными веществами
В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить:
разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ;
своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;
совершенствование конструкции оборудования;
устройство местной вытяжной вентиляции;
применение пылеуловителей (циклонов), фильтров, газоуловителей;
применение средств индивидуальной защиты работников.

## Slide 90: Вибрация и ее воздействие на человека
Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в упругих телах.

## Slide 91: Вибрация и ее воздействие на человека
Источники вибрации
возвратно-поступательные движущиеся системы
неуравновешенные вращающиеся массы
ударное взаимодействие сопрягаемых деталей
оборудование и инструмент, использующие в технологических целях ударное воздействие на обрабатываемый материал

## Slide 92: Вибрация и ее воздействие на человека
Источники вибрации
возвратно-поступательные движущиеся системы
неуравновешенные вращающиеся массы
ударное взаимодействие сопрягаемых деталей
оборудование и инструмент, использующие в технологических целях ударное воздействие на обрабатываемый материал

## Slide 93: Вибрация и ее воздействие на человека
Параметры, характеризующие вибрацию
скорость и ускорение колеблющейся твердой поверхности
частота – количество колебаний в единицу времени
период колебания – время, в течение которого происходит одно колебание
амплитуда (амплитуда виброперемещения) –максимальное расстояние, на которое перемещается любая точка вибрирующего тела

## Slide 94: Вибрация и ее воздействие на человека
Классификация вибраций
По способу передачи
транспортная
По направлению действия
общая
локальная
По временной характеристике
По источнику возникновения
вертикальная
постоянная
горизонтальная
непостоянная
транспортно-технологическая
технологическая

## Slide 95: Вибрация и ее воздействие на человека
Действие вибрации на человека зависит от:
частоты и уровня вибрации;
продолжительности воздействия;
места приложения вибрации;
направления оси вибрационного воздействия;
индивидуальных способностей организма человека воспринимать вибрацию;
условий возникновения резонанса и др.

## Slide 96: Вибрация и ее воздействие на человека
При совпадении собственных частот внутренних органов человека и отдельных частей его тела с частотой вынужденной вибрации возникает явление резонанса, при котором резко возрастает амплитуда колебаний органов и частей тела. При этом могут возникнуть болевые ощущения в отдельных органах, а при очень высоких уровнях вибрации – даже травмы, разрывы связок, артерий.
Колебания с частотой менее 0,7 Гц получили название качка. При ней происходят нарушения в вестибулярном аппарате.
При частотах вибрации менее 16 Гц кроме явлений резонанса у человека возникает подавленное состояние, чувство страха, тревоги, угнетается центральная нервная система.

## Slide 97: Вибрация и ее воздействие на человека

## Slide 98: Защита от вибрации
Защита от вибрации
Снижение виброактивности машин
Вибродемпфирование
Виброгашение
Виброизоляция
Применение индивидуальных средств защиты

## Slide 99: Шум и его воздействие на человека
Акустическими колебаниями называют колебания упругой среды.
Акустические колебания в диапазоне частот 16 … 20000 Гц, воспринимаемые ухом человека с нормальным слухом, называют звуковыми. Акустические колебания с частотой менее 16 Гц называют инфразвуковыми, выше 20 кГц – ультразвуковыми.
Шумом принято называть апериодические звуки различной интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум – это всякий неблагоприятно воспринимаемый человеком звук.

## Slide 100: Шум и его воздействие на человека
Источники шума на производстве
транспорт
технологическое оборудование
системы вентиляции
пневмо- и гидроагрегаты
источники, вызывающие вибрацию

## Slide 101: Шум и его воздействие на человека
Параметры, характеризующие шум
колебательная скорость
скорость распространения звука
звуковое давление
интенсивность звука

## Slide 102: Шум и его воздействие на человека
Звуковое давление и интенсивность звука принято характеризовать – уровнями звукового давления и интенсивности звука.
В качестве пороговых значений приняты минимальные значения звукового давления и интенсивности звука, которые слышит человек при частоте звука в 1000 Гц, поэтому они получили названия порогов слышимости.

## Slide 103: Шум и его воздействие на человека
Классификация производственного шума
По частоте
инфразвук
Звук
По временным характеристикам
постоянный
непостоянный
По природе возникновения
механические
ультразвук
низкочастотные
среднечастотные
высокочастотные
аэродинамические
гидравлические
электромагнитные

## Slide 104: Шум и его воздействие на человека
Шум звукового диапазона на производстве приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении работы. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических объектов и внутрицехового транспорта сигналы, что способствует возникновению несчастных случаев на производстве.
Шум влияет на весь организм человека. Он угнетает центральную нервную систему, вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни, может привести к профессиональному заболеванию.

## Slide 105: Шум и его воздействие на человека
Шум с уровнем звукового давления до 30…45 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение уровня звука до 40…70 дБ создает дополнительную нагрузку на нервную систему, вызывает ухудшение самочувствия и при длительном воздействии может стать причиной неврозов. Длительное воздействие шума с уровнем свыше 80 дБ может привести к ухудшению слуха – профессиональной тугоухости. При действии шума свыше 130 дБ возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при уровнях звука свыше 160 дБ вероятен смертельный исход.

## Slide 106: Защита от шума
Методы защиты от шума
Снижение звуковой мощности источника звука
Размещение рабочих мест с учетом направленности излучения звуковой энергии
Удаление рабочих мест от источника звука
Акустическая обработка помещения
Звукоизоляция
Применение глушителей для снижения аэродинамического шума
Применение средств индивидуальной защиты

## Slide 107: Характеристики освещенности и световой среды
С точки зрения безопасности труда зрительная способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны.
Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт.
Длительное пребывание в условиях зрительного дискомфорта приводит к отвлечению внимания, уменьшению сосредоточенности, зрительному и общему утомлению.
Неудовлетворительная освещенность в рабочей зоне может являться причиной снижения производительности и качества труда, получения травм

## Slide 108: Характеристики освещенности и световой среды
Освещение и световая среда характеризуются следующими параметрами.
Световой поток (Ф) – часть электромагнитной энергии, которая излучается источником в видимом диапазоне. Для него введена специальная единица измерения люмен (лм).
Сила света (I) – отношение величины светового потока, распространяющегося от источника света в некотором телесном угле W (измеряется в стерадианах), к величине этого телесного угла. Сила света измеряется в канделах (кд).
Коэффициент отражения (r) - доля светового потока, падающего на поверхность, которая отражается от нее.
Яркость (L) объекта – величина светового потока, отраженного поверхностью предмета и распространяющегося в некотором телесном угле (W), отнесенная к величине этого угла и площади (S) отражающей поверхности. Измеряется яркость в кд/м2.
Контраст (К) – разница между яркостями объекта и фона, отнесенная к яркости фона.

## Slide 109: Характеристики освещенности и световой среды
Освещенность – это отношение падающего на поверхность светового потока (Фпад) величине к величине площади этой поверхности (S).
Е = Фпад / S
Измеряется освещенность в люксах (лк), 1 лк = 1 лм/м2
Для того чтобы обеспечить, в системе освещения должны быть реализованы следующие предварительные требования:
-.

## Slide 110: Характеристики освещенности и световой среды
Условия зрительного комфорта
однородное освещение
оптимальная яркость
отсутствие бликов
соответствующая контрастность
правильная цветовая гамма
отсутствие стробоскопического эффекта или мерцания света

## Slide 111: Виды освещения
естественное,
искусственное
совмещенное

## Slide 112: Виды освещения
боковое (световые проемы в стенах)
комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно)
верхнее (прозрачные перекрытия м световые фонари на крыше)
Естественное освещение разделяется на:

## Slide 113: Виды освещения
Величина освещенности Е в помещении от естественного света небосвода зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли светового потока Ф от небосвода, которая проникает в помещение. Эта доля зависит от размера световых проемов; светопроницаемости стекол; наличия напротив световых проемов зданий, растительности; коэффициентов отражения стен и потолка помещения и т.д.
Для оценки использования естественного света введено понятие коэффициента естественной освещенности (КЕО) и установлены минимальные допустимые значения КЕО.
КЕО = (Ев / Ен)*100%,
где: Ев – освещенность внутри помещения, Ен – наружная освещенность.
КЕО не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а определяется геометрией оконных проемов, загрязненностью стекол, окраской стен помещений и т.д.
Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: чем выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО. Например, для I разряда работы (наивысшей точности) при боковом естественном освещении минимально допустимое значение КЕО равно 2%, при верхнем – 6%, а для III разряда работы (высокой точности) соответственно 1,2% и 3%. По характеристике зрительской работы труд учащихся можно отнести ко II разряду работы, и при боковом естественном освещении в аудитории на партах должен обеспечиваться КЕО = 1,5%.
Кроме минимально допустимой величины КЕО и доли общего освещения в комбинированном освещении в соответствии с нормами устанавливается величина минимально-допустимой освещенности Еmin (это основной нормируемый параметр). Величина Еmin зависит от разряда работы. Каждый вид деятельности требует определенного уровня освещенности на том участке, где эта деятельность осуществляется. Освещенность в учебных аудиториях должна быть 300 лк (оптимально 500 лк).

## Slide 114: Виды освещения
общее
общее локализованное
комбинированное
По своему конструктивному исполнению искусственное освещение может быть:

## Slide 115: Виды освещения
При общем освещении все места в помещении получают свет от общей осветительной установки. В этой системе источники света распределены равномерно без учета положения рабочих мест. Эти системы используются главным образом на участках, где рабочие места не являются постоянными.
Общая локализованная система освещения предназначена для увеличения освещения посредством размещения ламп ближе к рабочим поверхностям.
Комбинированное освещение наряду с общим включает местное освещение (местный светильник, например настольная лампа), сосредотачивающее световой поток непосредственно на рабочем месте. Использование местного освещения совместно с общим рекомендуется применять при высоких требованиях к освещенности. Применение одного местного освещения недопустимо.

## Slide 116: Виды освещения
рабочее
эвакуационное
дежурное
охранное
аварийное
Искусственное освещение подразделяется на несколько видов :

## Slide 117: Искусственные источники света. Светильники
Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов – лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ).
Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения.
В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов или паров металлов, которыми заполняется колба лампы. Газоразрядные лампы называют люминесцентными, если изнутри колбы покрыты люминофором, который под действием ультрафиолетового излучения, выпускаемого электрическим разрядом, светится, преобразуя тем самым невидимое ультрафиолетовое излучение в свет.
Газоразрядные лампы получили наибольшее распространение на производстве прежде всего из-за значительно большей светоотдачи (40…110 лм/Вт) и срока службы (8000…12000 часов). Для освещения в помещениях наибольшее распространение получили люминесцентные лампы дневного света, колба которых заполнена парами ртути. Свет, излучаемый такими лампами, близок по своему спектру к солнечному свету.
К газоразрядным относятся различные типы люминесцентных ламп низкого давления с разным распределением светового потока по спектру: лампы белого света (ЛБ); лампы холодно-белого света (ЛХБ); лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ); лампы тепло-белого света (ЛТБ); лампы, близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ); лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ).
К газоразрядным лампам высокого давления относятся: дуговые ртутные лампы высокого давления с исправленной цветностью (ДРЛ); ксеноновые (ДКсТ), основанные на излучении дугового разряда в тяжелых инертных газах; натриевые высокого давления (ДНаТ); металлогалогенные (ДРИ) с добавкой йодидов металлов.

## Slide 118: Искусственные источники света. Светильники
Для более эффективного использования светового потока и ограничения ослепленности электрические лампы устанавливают в осветительной арматуре.
Арматура с лампой называется светильником.
По распределению света светильники подразделяются на:
светильники прямого света;
светильники рассеянного света;
светильники отраженного света.

## Slide 119: Параметры электрического тока и источники электроопасности
Основными параметрами электрического тока являются:
частота электрического тока ƒ (Гц);
электрическое напряжение в сети U (В);
сила электрического тока I (А).
Электрический ток подразделяется на постоянный и переменный.
По напряжению электрический ток подразделяется на низковольтный и высоковольтный (напряжением свыше 1000 В).

## Slide 120: Параметры электрического тока и источники электроопасности
Поражение электрическим током может произойти при прикосновении
к токоведущим частям, находящимся под напряжением
к отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд или появилось напряжение в результате случайного включения в сеть
к нетоковедущим частям, выполненным из проводящего электрический ток материала, после перехода на них напряжения с токоведущих частей
под воздействием напряжения шага при нахождении человека в зоне растекания тока на землю
электрической дугой, возникающей при коротких замыканиях
при приближении человека к частям высоковольтных установок, находящимся под напряжением, на недопустимо малое расстояние

## Slide 121: Параметры электрического тока и источники электроопасности
помещения по степени электрической опасности
без повышенной опасности
сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими полами
повышенной опасности
особо опасные
особая сырость
сырость
высокая температура
токопроводящие полы
токопроводящая пыль в таком количестве, что она оседает на проводах, проникает внутрь машин, аппаратов
возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
химически активная или органическая среда
одновременное наличие двух или более условий, свойственных помещениям с повышенной опасностью

## Slide 122: Параметры электрического тока и источники электроопасности
Особо опасными помещениями является большая часть производственных помещений.
К таким же помещениям относятся и участки работ на земле под открытым небом или под навесом.

## Slide 123: Воздействие электрического тока на человека
воздействие
термическое
электролитическое
биологическое
механическое

## Slide 124: Воздействие электрического тока на человека
Электрические травмы разделяются на общие (электрические удары) и местные. Наибольшую опасность представляют электрические удары.
Электрический удар – это возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождающееся судорожным сокращением мышц. В зависимости от исхода воздействия тока различают четыре степени электрических ударов:
I – судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;
III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого вместе);
IV – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.

## Slide 125: Воздействие электрического тока на человека
Местные электротравмы – это местные нарушения целостности тканей организма. К ним относятся:
электрический ожог – бывает токовым и дуговым;
электрические знаки;
металлизация кожи;
электоофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз под действием потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой;
механические повреждения – возникают в результате резких судорожных сокращений мышц под действием проходящего через тело человека тока.

## Slide 126: Воздействие электрического тока на человека
Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током:
1) Сила тока. Протекание через организм переменного тока промышленной частоты (50 Гц) человек начинает ощущать при силе тока 0,6…1,5 мА. Этот ток называют пороговым ощутимым током.
2) Частота тока. Наиболее опасен ток промышленной частоты – 50 Гц. Постоянный ток и ток больших частот менее опасен, и пороговые значения для него больше.
3) Путь протекания тока. Опасность поражения электрическим током зависит от пути протекания тока через тело человека, так как путь определяет долю общего тока, которая проходит через сердце. Наиболее опасен путь «правая рука – ноги».
4) Время воздействия электрического тока. Чем продолжительнее протекает ток через человека, тем он опаснее.
5) Напряжение электрического тока. По закону Ома сила электрического тока I равна электрическому напряжению U, деленному на сопротивление электрической цепи R. Таким образом, чем больше напряжение, тем больше и опаснее электрический ток. Чем больше электрическое сопротивление цепи, тем меньше ток и опасность поражения человека.
6) Электрическое сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже может изменяться в довольно широких пределах – от 3 до 100 кОм, а иногда и больше. Основной вклад в электрическое сопротивление тела человека вносит наружный слой кожи – эпидермис, состоящий из ороговевших клеток. Расчетное сопротивление тела человека принимают равным 1000 Ом.
7) Электрическое сопротивление изоляции проводников тока, если она не повреждена, составляет, как правило, 100 и более кОм.
8) Электрическое сопротивление обуви и основания (пола) зависит от материала, из которого сделано основание и подошва обуви, и их состояния – сухие или мокрые (влажные).
9) Схема включения человека в сеть.

## Slide 127: Методы и средства обеспечения электробезопасности
Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека. Это может произойти при:
- двухфазном включении в цепь;
- при однофазном включении в цепь – провода, клеммы, шины и т.д.;
- при контакте человека с нетоковедущими частями оборудования (корпус станка, прибора), конструктивными элементами здания, оказавшимися под напряжением в результате нарушения изоляции проводки и токоведущих частей.
Снизить ток, протекающий через тело человека в этом случае можно либо за счет увеличения электрического сопротивления цепи (например, за счет применения СИЗ), либо за счет уменьшения потенциала корпуса и увеличения потенциала земли.

## Slide 128: Методы и средства обеспечения электробезопасности
Для защиты от поражения электрическим током применяются следующие технические меры защиты:
1) Применение малых напряжений (не более 42 В) в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.
2) Электрическое разделение сетей.
3) Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих элементов. В электроустановках применяют следующие виды изоляции: рабочая, дополнительная, двойная, усиленная.
4) Контроль и профилактика повреждения изоляции. При вводе в эксплуатацию новых или прошедших ремонт электроустановок проводятся приемо-сдаточные испытания с контролем сопротивления изоляции. На работающем оборудовании проводится эксплуатационный контроль изоляции в сроки, установленные нормативами.
5) Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям необходимо обеспечить их недоступность. Это достигается посредством ограждения и расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.
6) Защитное заземление, зануление, защитное отключение.
7) Применение СИЗ. К СИЗ от поражения электрическим током относятся изолирующие средства, которые делятся на основные и дополнительные.

## Slide 129: Оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока
Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия поражающего фактора (электрического тока).
Отключение электроустановки
Рубка провода топором с деревянной ручкой, перекусывание его инструментом с изолированными рукоятками
Оттягивание пострадавшего от токоведущих частей за сухую одежду. При необходимости прикоснуться к телу пострадавшего надо надеть на руки диэлектрические перчатки или обмотать их сухой тканью. Можно также изолировать себя от земли, встав на сухую доску, резиновый коврик, одежду и т.п.
Отбрасывание провода от пострадавшего, используя не проводящий электрический ток предмет
Использование автоматического отключения установки преднамеренным замыканием накоротко и заземлением фаз установки (в высоковольтных установках)
Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться дальнейшая помощь.
Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера повреждения, признаков жизни и смерти
Проверка состояния пострадавшего, включая придание его телу соответствующего положения, проверку дыхания, пульса и состояния зрачка, должна производиться быстро – не более 15…20 с.

## Slide 130: Оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока
Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или в состоянии шока, необходимо его удобно уложить на сухую подстилку, накрыть сверху чем-либо из одежды. До прибытия врача, который должен быть вызван немедленно, необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, непрерывно наблюдая за его дыханием и пульсом. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, то его следует удобно уложить на подстилку, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить приток свежего воздуха и принять меры к приведению его в сознание – поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой, растереть и согреть тело. Пострадавшему следует обеспечить полный покой и непрерывное наблюдение за его состоянием до прибытия врача.
Если пострадавший плохо дышит необходимо делать искусственное дыхание.
При отсутствии признаков жизни надо считать пострадавшего в состоянии клинической смерти и немедленно приступать к его оживлению, т.е. к искусственному дыханию и массажу сердца.
Попытки оживления эффективны, если с момента остановки сердца прошло не более 4…5 мин.
При искусственном дыхании в одну минуту следует делать 10 – 12 вдуваний взрослому человеку (т.е. через 5…6 с).
При массаже сердца надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в течение примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и расслабить руки, не отнимая их от грудины.
Если помощь оказывают два человека: после одного глубокого вдувания производится пять надавливаний на грудную клетку. Если после вдувания грудная клетка пострадавшего остается неподвижной, необходимо после двух глубоких вдуваний делать 15 надавливаний. Нельзя производить надавливание на грудину во время вдоха.
Если помощь оказывает один человек: после двух глубоких вдуваний - 15 надавливаний на грудную клетку и т.д.

## Slide 131: Причины травматизма
Несчастный случай на производстве – это случай с работником, связанный с воздействием на него опасного производственного фактора.
Под причиной аварии или несчастного случая следует понимать действие различных производственных факторов, вызывающих травмы или заболевания работающих. Причины несчастных случаев всегда должны рассматриваться как комплекс действующих факторов. Непосредственной причиной несчастного случая могут быть различные механические силы, химические, электрические и иные источники, а иногда ошибки и неправильное поведение самого потерпевшего.

## Slide 132: Причины травматизма
Причины несчастных случаев
Технические
нарушение технологии выполнения работ
Организационные
конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, инструментов и приспособлений
неисправность машин, механизмов, оборудования
неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и их элементов
нарушение правил дорожного движения
неудовлетворительная организация работ
недостатки в обучении и инструктировании работающих безопасности труда
использование работающих не по специальности
личный фактор
несовершенство технологических процессов
нарушение трудовой дисциплины

## Slide 133: Причины травматизма
Несчастный случай на производстве
термические поражения, полученные от воздействия высоких либо низких температур
травмы тела, нанесенные как механизмами, так и другими лицами
укусы или раны, нанесенные насекомыми и животными
травмы, полученные при взрывах, обрушениях зданий, стихийных бедствиях
поражения от электричества или излучения
другие травмы, которые получены от действия внешних факторов

## Slide 134: Классификация несчастных случаев на производстве
Несчастные случаи
По числу пострадавших
По степени тяжести
групповые
тяжелые
одиночные
легкие

## Slide 135: Классификация несчастных случаев на производстве
Квалифицирующими признаками тяжести несчастного случая на производстве являются:
- характер полученных повреждений и осложнения, связанные с этими повреждениями, а также усугубление имеющихся и развитие хронических заболеваний;
- длительность расстройства здоровья (временная утрата трудоспособности) более или менее 60 дней;
- последствия полученных повреждений (стойкая утрата трудоспособности, степень утраты профессиональной трудоспособности) утрата профессиональной трудоспособности более или менее 20 %.
Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для установления категории тяжести несчастного случая на производстве.

## Slide 136: Классификация несчастных случаев на производстве
Статистика примерного распределения несчастных случаев (травм) на производстве:
1) по их видам:
- травмы опорно-двигательного аппарата – 47%;
- травмы кожи и мягких тканей – 10%;
- травмы органов зрения – 4%;
- комбинированные травмы – 22%;
- другие виды травм – 17%.
2) по степени тяжести:
- с легким исходом – 82,2%;
- с тяжелым исходом – 13,1%;
- со смертельным исходом – 4,7%.

## Slide 137: Расследование несчастных случаев на производстве
Расследуются и подлежат учету все несчастные случаи на производстве, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли:
• в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий труда, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни;
• при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте либо на личном транспорте при наличии соответствующего договора о его использовании в производственных целях;
• при следовании к месту командировки и обратно;
• при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;
• при работе вахтово-экспедиционном методе во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
• при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
• при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.

## Slide 138: Расследование несчастных случаев на производстве
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. Поэтому работодатель обязан в течение суток сообщить о несчастном случае в исполнительный орган социального страхования (по месту регистрации в качестве страхователя).

## Slide 139: Действия работника и работодателя при несчастных случаях
При наступлении несчастного случая на производстве сотруднику организации необходимо сразу же сообщить непосредственному руководителю о происшествии согласно статье 214 Трудового Кодекса РФ.
Форма такого сообщения законодательно не утверждена.
Порядок действий работника при получении производственной травмы организация имеет право прописать во внутренних локальных актах предприятия. Например, таким документом может быть инструкция для работника по охране труда.

## Slide 140: Действия работника и работодателя при несчастных случаях
Работодатель при получении работником производственной травмы должен предпринять следующие меры:
• Организовать пострадавшему работнику предприятия оказание первой медицинской помощи.
• Осуществить в случае необходимости доставку пострадавшего сотрудника организации в медицинское учреждение.
• Если возникла чрезвычайная или аварийная ситуация, то следует предпринять все меры, чтобы предотвратить ее развитие. Для этого следует вызвать специальные службы и вывести всех работников из опасной зоны.
• Сохранить по мере возможности окружающую обстановку такой же, какой она была в момент происшествия. Если это сделать невозможно, то необходимо провести фиксацию места происшествия.
• Уведомить о происшествии специальные структуры.

## Slide 141: Действия работника и работодателя при несчастных случаях
При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток по утвержденной форме обязан сообщить об этом в территориальное подразделение Рострудинспекции, в прокуратуру по месту происшествия, в орган исполнительной власти субъекта РФ, в ведомственный орган по принадлежности организации, которая направила работника и ряд других.
При тяжелом или смертельном несчастном случае работодатель обязан немедленно сообщить о нем родственникам пострадавшего.

## Slide 142: Действия работника и работодателя при несчастных случаях
Расследование несчастного случая проводит комиссия в составе представителей работодателя и трудового коллектива. Включение в состав комиссии представителей администрации, отвечающих за охрану труда на участке, где произошел несчастный случай, запрещается. Состав комиссии утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом. Пострадавший может принять участие в расследовании несчастного случая.
Комиссия по результатам расследования в трехдневный срок оформляет акт по специальной форме в двух экземплярах, для застрахованных – в трех. Акт оформляется, если травма вызвала необходимость перевода работника на другую работу на один день и более или потерю трудоспособности на тот же срок. Акт, составленный по форме, является документом статистической отчетности, он утверждается руководителем и заверяется печатью. В трехдневный срок после утверждения акта работодатель обязан выдать один экземпляр пострадавшему, а при смерти пострадавшего – родственникам погибшего или их доверенному лицу (по требованию). Второй экземпляр акта хранится в течение 45 лет в организации по основному (кроме совместительства) месту работы (учебы, службы) пострадавшего на момент несчастного случая.

## Slide 143: Действия работника и работодателя при несчастных случаях
Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи расследуются в течение 15 дней комиссией в составе государственного инспектора по охране труда, представителей работодателя, органа исполнительной власти субъекта РФ и профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, а кроме акта на каждого пострадавшего составляется специальный акт о расследовании. Кроме того, государственный инспектор по охране труда пишет свое заключение.
Правильно оформленный акт, а также другие перечисленные документы являются одними из основных материалов, которые рассматриваются при определении размеров возмещения работодателем вреда, причиненному пострадавшему, установлении категории инвалидности, размеров страховых выплат, судебных разбирательствах.
Если при расследовании несчастного случая, произошедшем с застрахованным, установлено, что его возникновению или увеличению причиненного им вреда здоровью способствовала грубая неосторожность пострадавшего, то с учетом заключения профкома или иного уполномоченного застрахованным органа, комиссия определяет степень его вины (в процентах). В этом случае размер страховых выплат соответственно снижается, но не более чем на 25%.

## Slide 144: Документальное оформление результатов расследования несчастного случая на производстве
Все результаты расследования, проведенного комиссией, следует оформить документально.
Если травмы были признаны комиссией производственными, то оформляется акт по специальной форме Н-1 в 3-х экземплярах.
В этом акте подробно указывают все обстоятельства и причины происшествия.
Акт подписывается всеми членами специальной комиссии и заверяется печатью работодателя.
Один из экземпляров акта передают пострадавшему или его представителю, второй экземпляр акта должен храниться со всеми остальными материалами расследования в течение 45 лет в архиве организации-работодателя.
Третий экземпляр, а также все копии документов по проведенному расследованию передают в местное отделение фонда социального страхования в срок до трех дней.
Каждый несчастный случай работодателю следует зарегистрировать в специальном журнале, форма которого утверждена Постановлением № 73.

## Slide 145: Ответственность работодателя
За несоблюдение требований по охране труда, которые привели к несчастному случаю на работе, работодателя могут привлечь к административной и уголовной ответственности.
Административная ответственность предусмотрена статьей 19.4 КоАП.
По этой статье могут привлечь руководителя организации в случае препятствия проведению проверки с его стороны, отказа выполнить предписания проверяющего органа.
Если при расследовании выяснится, что работодатель не соблюдал законодательство об охране труда, то ему грозит наказание по статье 5.27.1 КоАП.
Если работодатель скроет факт наступления несчастного случая на производстве от фонда социального страхования, то его привлекут к ответственности по статье 15.34 КоАП.
Уголовная ответственность по статье 143 Уголовного Кодекса РФ может наступить, если несчастный случай привел к смерти работника или тяжелым травмам.
В этом случае суд будет определять вину работников, ответственных за охрану труда на конкретном участке производства. Такими работниками могут быть, например, начальник участка или руководителя отдела.

## Slide 146: Выплаты пострадавшему работнику
Если в результате несчастного случая на работе работник стал нетрудоспособным, то он имеет право на следующие выплаты:
• пособие по нетрудоспособности, которое выплачивается на основании больничного листа;
• единовременные или ежемесячные страховые выплаты;
• оплату медицинской и социальной реабилитации.
Пособие по нетрудоспособности платит организация, а все остальные выплаты производит фонд социального страхования.

## Slide 147: Анализ производственного травматизма
Анализ производственного травматизма является одним из инструментов управления охраной труда.
Критериями состояния охраны труда являются такие показатели, как:
- показатель частоты травматизма Кч – характеризует число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период времени (обычно за год): ;
где Т – численность травмированных людей, С – среднесписочное число работающих.
- показатель тяжести травматизма Кт – характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:
;
где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям;
- показатель нетрудоспособности Кн – комплексно учитывает частоту и тяжесть травм:
;
- показатель частоты несчастных случаев с летальным (смертельным) исходом Кл – характеризует уровень принудительной смертности на производстве, приходящейся на 1000 работающих:
;
где Nл – число летальных исходов в результате несчастных случаев на производстве.
Динамика показателей травматизма и нетрудоспособности определяет тенденцию изменения условий и охраны труда на предприятии и является основанием для выработки управляющих решений для работодателя и вышестоящих организаций управления в области охраны труда.